## Slide 1: Discussion
菰田

## Slide 2: 近況報告
研究構想について
線形代数を用いた学習モデル
形態素解析ライブラリの試用
Kinectの試用

## Slide 3: 研究構想
卒業研究
  物体移動動作の目標位置と他の物体との相対位置を推定
夢
  言って聞かせたり，見せるだけで，様々な動作を
  気を利かせつつ学習してくれる汎用ロボット

## Slide 4
汎用ロボット
複雑な動作が
扱える
効率よく学習ができる
不要な情報を
見分けられる
連続で動的な
動作の学習
多様な特徴量
動作プリミティブの
系列の学習
能動学習
注目する環境の
指定
タスク類似性
誤教示排除
探索範囲制限
現状
？？？

## Slide 5: 線形代数を用いた学習モデル
従来のモデル
  目標位置 = 観点 + 初期状態
  観点 = 参照点 + 座標系
  参照点 = 空間位置 + 物体位置 + 重心位置
  座標系 = 恒等座標 + 初期位置方向 + 他物体位置方向
問題点
  煩雑
  網羅的か疑問

## Slide 6: 線形代数を用いた学習モデル
各動作において、教示動作は以下のように与えた
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
これらはすべて，環境中の全特徴量の
線形和で表されている．
→連立方程式で推定可能

## Slide 7: 線形代数を用いた学習モデル
例：時計回りに赤，緑，青と並べる

## Slide 11
問題点
  教示データ数 > 特徴量数
  教示誤差の影響

## Slide 12: 教示誤差の影響
教示誤差,再現誤差はこのような関係がある
↓
分かったこと
  再現誤差は既知の教示データと未知の教示誤差の積
  教示誤差が十分小さければ再現誤差も小さい
  →有効な手法である

## Slide 13: 今後の展望
線形代数モデルの考察
  教示誤差と再現誤差の関係性
形態素解析を利用した動作学習
関連研究サーベイ

## Slide 14: 2016/ 3/ 8 ～ 2016/ 3/23
線形代数モデルでの実験
  誤差の方程式について
  SOINNを併用

## Slide 15: 線形代数モデルについて
再現誤差と教示誤差の関係
教示誤差の定義
再現誤差は平均を取るとゼロになるか？

## Slide 16: 再現誤差の収束性
手計算ではわからなかったので実験
  :教示データ（8次元，各要素0～200のランダムな整数)
  :教示誤差(ガウス分布に従う)
データ量と再現誤差のノルムの平均をグラフ化

## Slide 17: 再現誤差の収束性
Chart: 
| 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 10000000
再現誤差 | 0.064406 | 0.02185 | 0.0057376 | 0.0044602 | 0.022581 | 0.0079771 | 0.0040901 | 0.0013229
再現誤差にも平均に対する収束性
  平均を取る方法は妥当であると考えられる

## Slide 18: 学習フロー
教示データdim個を選択し，
前行列,後行列を作る
正則？
?

## Slide 19: うまくいかない理由
まれに出現する外れ値に大きな影響を受けている
大きな外れ値はまれであり，それ以外を用いた平均ならうまく学習できる
SOINNを用いて外れ値を取り除けばうまく行く？

## Slide 20: 修正した学習フロー
教示データdim個を選択し，
前行列,後行列を作る
正則？
OINN.inputSignal()
?

## Slide 21: 結果
SOINNで外れ値を除去することでうまく学習できている

## Slide 22: 今後の展望
学習データが少ない時の近似法について考察
  主成分分析
  特徴量の組み合わせ
SOINNが有効な時とそうでない時

## Slide 23: ～2016/ 4/25
近況報告
  遺伝的アルゴリズムの試用
  最急降下法を試用

## Slide 24: 最急降下法
充分なデータが存在する場合，SOINN+連立方程式の手法が成功
データが少ない場合（連立方程式が解けない場合）の推定手法として，最急降下法を試用

## Slide 25: 実験
充分なデータの場合
閾値 | 学習時間
100 | 7514.861
10 | 12181.88
1 | 17934.34
0.1 | ∞

## Slide 26: 結果
充分なデータがある場合，最急降下法は連立方程式より正確な学習
  データを網羅的に使えているからと考えられる
経過時間は圧倒的に連立方程式のほうが良い

## Slide 27: 実験
充分なデータがない場合
↓
上手くいかない
  局所解に収束？
  計算に時間がかかっている？
↓
検証実験
  閾値以下になるまで初期値を変更して繰り返し実験
  データ量を変えて実験

## Slide 28
Chart: 
 | 8907.4413 | 1340.4846 | 635.7778 | 69.0783 | 358.0709 | 21.8509 | 22.2624 | 23.26 | 23.3881 | 23.5737 | 24.2215 | 24.9413 | 24.4578 | 24.9203 | 24.6639 | 24.327 | 24.5044 | 24.8859 | 24.5508 | 24.7609 | 24.4758 | 24.9464 | 24.8498 | 24.9196 | 25.3597 | 25.5617 | 25.7254 | 25.586 | 25.3636 | 25.4529
Chart: 
 | 635.7778 | 69.0783 | 358.0709 | 21.8509 | 22.2624 | 23.26 | 23.3881 | 23.5737 | 24.2215 | 24.9413 | 24.4578 | 24.9203 | 24.6639 | 24.327 | 24.5044 | 24.8859 | 24.5508 | 24.7609 | 24.4758 | 24.9464 | 24.8498 | 24.9196 | 25.3597 | 25.5617 | 25.7254 | 25.586 | 25.3636 | 25.4529

## Slide 29
Chart: 
 | 9.9808 | 9.9999 | 14.0948 | 18.0181 | 21.0526 | 21.8925 | 22.4556 | 21.8111 | 22.1037 | 23.5461 | 23.5498 | 23.1929 | 23.0926 | 23.1433 | 23.8018 | 23.5945 | 24.4877 | 24.3006 | 24.5711 | 24.6234 | 24.4741 | 24.4342 | 24.3999 | 24.2899 | 24.3977 | 24.4674 | 24.2584 | 24.4455 | 24.7019 | 24.8661

## Slide 30: ～2016/ 5/19
初期値を変えて実験
画像処理としての応用
機械学習演習
  ＣＮＮ
  バックプロパゲーション
C++演習
kinect準備
  Javaのkinectのライブラリを発見
  チュートリアルを読んでいる最中

## Slide 31: 実験結果
Chart: 
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
 | 9.9808 | 9.9999 | 14.0948 | 18.0181 | 21.0526 | 21.8925 | 22.4556 | 21.8111 | 22.1037 | 23.5461 | 23.5498 | 23.1929 | 23.0926 | 23.1433
 | 9.9643 | 10.8092 | 15.3854 | 18.2237 | 18.0585 | 20.6271 | 21.1306 | 21.1849 | 21.5876 | 21.6279 | 22.5482 | 23.1197 | 23.155 | 23.138
 | 8907.4413 | 1340.4846 | 635.7778 | 69.0783 | 358.0709 | 21.8509 | 22.2624 | 23.26 | 23.3881 | 23.5737 | 24.2215 | 24.9413 | 24.4578 | 24.9203
 | 5705.1488 | 1077.6258 | 75.4208 | 18.8911 | 19.6332 | 19.0073 | 20.5431 | 19.4937 | 19.7392 | 19.4533 | 20.7496 | 21.1377 | 21.0346 | 21.0419
 | 5969.7989 | 3728.456 | 109.1056 | 16.7105 | 16.4377 | 19.0059 | 18.9551 | 19.9246 | 19.9272 | 20.412 | 20.892 | 21.6112 | 21.2292 | 21.1287
Chart: 
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
 | 9.9999 | 14.0948 | 18.0181 | 21.0526 | 21.8925 | 22.4556 | 21.8111 | 22.1037 | 23.5461 | 23.5498 | 23.1929 | 23.0926 | 23.1433
 | 10.8092 | 15.3854 | 18.2237 | 18.0585 | 20.6271 | 21.1306 | 21.1849 | 21.5876 | 21.6279 | 22.5482 | 23.1197 | 23.155 | 23.138
 | 1340.4846 | 635.7778 | 69.0783 | 358.0709 | 21.8509 | 22.2624 | 23.26 | 23.3881 | 23.5737 | 24.2215 | 24.9413 | 24.4578 | 24.9203
 | 1077.6258 | 75.4208 | 18.8911 | 19.6332 | 19.0073 | 20.5431 | 19.4937 | 19.7392 | 19.4533 | 20.7496 | 21.1377 | 21.0346 | 21.0419
 | 3728.456 | 109.1056 | 16.7105 | 16.4377 | 19.0059 | 18.9551 | 19.9246 | 19.9272 | 20.412 | 20.892 | 21.6112 | 21.2292 | 21.1287

## Slide 32: 今後の展望
収束は 50 前後
特徴量を増やして実験を始める
  3次元
  向き
ほかの手法の実験データも取る
  連立方程式，ＧＡ，卒論手法
CNN学習の演習
HIROの試用
  HiroControl.cpp 試用
kinectのチュートリアル

## Slide 33: 近況報告
1Q課題終了
疑似3次元で実験
連立方程式型と比較

## Slide 34: 疑似3次元
Chart: 橙に近づける(3次元)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
 | 10792.4259 | 721.2784 | 222.4879 | 159.7596 | 20.9277 | 19.9774
 | 5966.5589 | 2955.6865 | 560.8662 | 20.1042 | 20.4011 | 21.6269

## Slide 35: 連立方程式
Chart: 橙に近づける(3次元)
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
 | 0.31009 | 5.439 | 12.8849 | 13.632 | 14.9804 | 17.1544 | 17.7962 | 18.0215 | 18.662 | 19.511
 | 1.1919 | 5.9589 | 9.1067 | 14.0175 | 15.6735 | 16.9911 | 19.1746 | 20.648 | 21.129 | 21.6454
 | 0.24469 | 8.9252 | 11.5619 | 13.9513 | 17.2422 | 17.6971 | 19.7388 | 19.882 | 18.8367 | 19.7792

## Slide 36: 今後の展望
特徴量を増やして実験を始める
  向き
ほかの手法の実験データも取る
  ＧＡ，卒論手法
CNN学習の演習
HIROの試用
  HiroControl.cpp 試用
kinectのチュートリアル

## Slide 37: 2016/ 6/23
近況報告
  ゼミ用の実験準備
    汎化誤差の実験
  手法の問題点の考察
    連立型の不具合と問題点

## Slide 38: ゼミ用の実験
卒論手法との比較実験
  時間がなくて（＋面倒くさがって）完全な比較実験ではない
  卒論手法が10データで動作した
  →新手法ではどのくらいのデータ量が必要であるか
  卒論手法はデータ量に殆ど依存しない
  →新手法の精度とデータ量の関係は？
  実験回数13回のうちの成功率でグラフ化
  →“再現成功”の基準は？
  最急降下法を用いて実験
  →連立型を使わない理由は後述

## Slide 39: ゼミ用の実験
80データ程度でようやく高い再現率
  卒論手法と同程度の精度になるには90データ以上必要
Chart: NbO 2D
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.16667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 1

## Slide 40: 実験からの考察
“卒論手法が優れていて，新手法が劣っている”？
  そもそも，扱おうとしているタスクが違う
    2次元回転なし → 3次元回転あり など多様な特徴量
  現状の新手法はただの計算基盤
    “気が利く”処理は一切行っていない
達成
課題

## Slide 41: 手法の問題点の考察
前回まで：
  連立型のほうが早いしデータ量少なくて済むし精度は同程度
  →以降は連立型を使用
ゼミ準備中に連立型の不具合と問題点が発覚
  →急遽 最急降下法で実験
  不具合 ：初期データ量は 10以上 必要
  →20にするとうまくいかなかった
  →“ぴったり10”でないとうまくいかない
  問題点 ：一次独立な10データが必要
  →常に依存関係にある特徴量は？
  →卒論手法では問題なかった

## Slide 42: 手法の問題点の考察
・緑の位置は関係ない
・青の左？ 黄色の左？
→青と黄色が常にこの並びだと
単純な連立型では解けない
卒論手法は最尤推定なので
“青の左”か“黄色の左”の
どちらかになる
→どっちでも正解なので問題ない
問題点

## Slide 43: 手法の問題点の考察
“どっちでも問題ない”という前提
  常に他方に依存する（情報量を持たない）特徴量を無視した連立型にする必要がある
  →主成分分析でうまくいくかも？
  →主成分分析は処理時間の短縮にはなっても
  必要データ量の削減にはならない？
  これは教示者の“意図”を把握できている？
    “等間隔で赤，青，黄色”は青と黄色が動かないなら
    “赤を青の左”や“黄色の左”でも同じこと
    人でも区別不可能
    →自然な前提とする

## Slide 44: 今後の課題
主成分分析による特徴量の削減を試す
特徴量を増減させて実験してみる
  “そもそも特徴量が少ないならデータ量は少なくて済むのか？”を考察
連立型の不具合（初期データ量依存）を考察，修正

## Slide 45: ～2016/ 6/30
近況報告
  連立型の不具合，問題点の考察
    手法の変更
  特徴量削減に関する考察

## Slide 46: 連立型学習の不具合について
前回まで
  不具合 ：初期データ量は 10以上 必要
  →20にするとうまくいかなかった
  →“ぴったり10”でないとうまくいかない
  問題点 ：一次独立な10データが必要
  →常に依存関係にある特徴量は？
  →卒論手法では問題なかった
主な原因
  SOINNを適切に使用できていなかった
  思うようにグラフ形成できていなかった

## Slide 47: 連立型学習の不具合について
N 個の特徴量に対して，初期状態と目標状態の対がN 個あれば連立方程式が解ける
↓
状態対（ログデータ）には誤差が付与している
→連立式の解も微妙に異なる
↓
平均をとることで何とかできる
→まれに生じる大きな誤差（外れ値）が悪影響
↓
SOINNの孤立ノード除去が役に立つかも

## Slide 48: 連立型学習の不具合について
学習中のSOINNの中身を表示した
→想定した動作をしていない
・孤立ノードが残っている
・クラスが一つになっていない
・外れ値の影響を除去しきれていない

## Slide 49: 連立型学習の不具合について
孤立ノードが残っている
→remove し忘れ．
クラスが一つになっていない
→にもかかわらず，0番クラスのノード平均を出力
→クラスタリングが目的ではないため，remove後 残った全ノードの平均でいいのでは？
外れ値の影響を除去しきれていない
→外れ値がクラスを形成してしまっている？
→remove を無限回してみたりしたが，
うまくいかない

## Slide 50: 連立型学習の不具合について
うまくいかない理由は何？
↓
  全ノード平均ではうまくいかない？
    外れ値の除去には成功している
  ユークリッド距離ではダメ？
    外れ値の除去に失敗している

## Slide 51: 連立型学習の不具合について
うまくいかない理由は外れ値の除去ではなく平均？
↓
手作業で外れ値を弾き，適切なデータのみで
学習したうえでの全ノード平均ならうまくいく？
↓
うまくいった
→全ノード平均という手法は問題ない
→SOINNが外れ値の除去をし切れていない？

## Slide 52: 連立型学習の不具合について
ほかの距離関数を試してみる？
  チェビシェフ距離
  コサイン類似度
↓
違いは見られたが，優劣ははっきりしなかった
↓
SOINN以外の方法を試そう

## Slide 53: 手法の変更
丸め平均法の提案
  データ
  閾値
  1. 平均ベクトル を求める
  2. から最も遠いデータ を求める
  3. を除いた平均ベクトル
  4. なら を出力して終了
  5. として1. へ

## Slide 54: 手法の変更
Chart: 再代入誤差

## Slide 55: 手法の変更
Chart: 汎化誤差（最大ノルム）

## Slide 56: 手法の変更
Chart: 汎化誤差（平均ノルム）

## Slide 57: 特徴量削減に関する考察
前回
  主成分分析を行うといいかも
↓
今回の主目的は識別ではなく再現なので，
逆写像ができるような学習でないといけない
（主成分分析ではダメそう）
↓
“写像”ではなく“選択”である必要

## Slide 58: 特徴量削減に関する考察
特徴量を3種に大別
  主特徴量 ：変化する特徴量
  副特徴量 ：主特徴量の変化に寄与する特徴量
  無意味特徴量 ：主特徴量の変化にかかわらない特徴量
主特徴量の識別は容易
学習には主特徴量と副特徴量のみで十分
↓
無意味特徴量が識別できれば学習効率向上

## Slide 59: 今後の展望
副特徴量と無意味特徴量の判別法の考察
丸め平均の閾値の設定方法の考察

## Slide 60: 2016/ 7/ 7
近況報告
  グラフが収束していない問題
  データ量が多いほうが誤差が大きくなっている問題

## Slide 61: グラフが収束していない問題
閾値 0.2 のグラフは収束している？
収束していない

## Slide 62: データ量が多いほうが誤差が大きくなっている問題
外れ値は完全に除去できている？

## Slide 63: 問題の解決策
外れ値除去をかいくぐる外れ値が存在するのが原因
  そのような外れ値はデータ量が多いほど多く生じる
    データが収束しない
    データ量が多いほど外れ値データが多くなる
  閾値を定数にしている
  （一度かいくぐった外れ値を除去する方法がない）

## Slide 64: 2016/ 7/ 7
外れ値除去手法
  取り除いた際の平均値の移動量が閾値以上（ウォード法風）
  ↓
  全データ量の何割かを残し，残りを外側から捨てる

## Slide 65
Chart: 再代入誤差
Chart: 再代入誤差

## Slide 66
Chart: 汎化誤差(最大ノルム)
Chart: 汎化誤差（最大ノルム）

## Slide 67: 2016/ 7/19
近況報告
  事前知識を利用した推定の考察
    プログラム構造
    知識の種類
    学習フロー

## Slide 68: クラス図
推定
物体情報
物体選択
物体関係
ログデータ
選択
ログデータ
X
物体名
指示内容
データ
物体名
物体情報
インスタンス
物体情報，
指示内容
点数付けされた
物体インスタンス
物体選択，
ログ再構成
データ
汎化誤差
学習結果
物体配列
物体と特徴量の対応
ログを再構成する
重みを変えて推定を繰り返す
物体名（名詞）
物体情報
（形容詞など）
物体名から
インスタンスを生成
（ファクトリーメソッド）
database
事前情報
事後情報
指示を解析する
各知識で物体に点数付けする
学習行列 X
連立方程式と平均を用いて
データから X を求める
今まで作ってきた部分
これから作る部分

## Slide 69: 物体の点数付け
そもそも推定時に考慮に値する物体かどうかを
「物体関係」クラスで点数付けする
点数付けの項目
  事前知識
    「ペンは筆箱と近い」,「ペンは消しゴムと近い」
  指示内容
    「ペンを筆箱にしまって」 → 筆箱は重要
  事後知識
    過去に「ペンを引き出しにしまう」動作を学習 → 引き出しは重要
線形和の重みを変えることで複数の候補を作成可能

## Slide 70: 物体の点数付け
事前知識による点数付け
  物体名の「近さ」を利用する
    距離の逆数など
    棚橋さんに相談
  物体情報（形容詞）の利用もできそう
    「乗せる」ものがトラジェクタなら「乗せられる」物体の点数が高い
  距離が定義できるなら，階層クラスタリングで実現できそう

## Slide 71: 物体の点数付け
指示内容による点数付け
  指示文を形態素解析して名詞を抽出
  動詞を抽出し，過去に学習した類似指示を利用できそう

## Slide 72: 物体の点数付け
事後知識による点数付け
  過去の学習内容から作成する関係性
  今回のモデルにおける機械学習の核
  「距離」が定義できない（仕方が分からない）ため，
  クラスタリング手法が不明

## Slide 73: 今後の展望
システム考察を継続
  目処が立ち次第実装
言語処理の勉強
事後知識のクラスタリング手法の考察
推定部分の非線形な学習の考察
  ディープラーニングの余地あり？
サーベイ

## Slide 74: 2016/ 9/ 5
近況報告
  研究テーマについての考察
  各種勉強
    言語処理
    クラスタリング手法

## Slide 75: 研究テーマについて
今まで
  動作学習の際に重要な他物体（他特徴量）を推定する
  一つの動作の学習効率向上に向けた話
現在
  学習した複数の動作のうち，指示されているのが
  どの動作であるかを推定する

## Slide 76: 指示文と動作の連想記憶
動作A「コップをテーブルに置いて」
動作B「あのお客さんに灰皿渡して」
動作C「あのお客さんの注文を受けてきて」
指示D「グラスを机に運んどいて」
指示E「トイレ掃除して」
指示F「お客さん呼んでるよ」

## Slide 77: 指示文と動作の連想記憶
指示Dは 文の意味類似度から 動作Aを連想
指示Eは 未学習動作なので 新たに学習
指示Fは 文は大きく異なるが 動作Cを連想すべき
↓
指示Fを教示されたとき，
「あ，なんだ 動作C の事じゃん」と気づく
↓
指示G「お客さんがお呼びです」
→指示F に類似 →動作C を連想

## Slide 78: 指示文と動作の連想記憶
「指示文のクラスタリング」 と 「動作のクラスタリング」
二つのドメイン間の連想関係
指示文
動作
「トイレ掃除
して」
「トイレ掃除
しておいて」
「注文受けてきて」
「ご注文お受
けして」
「お客さん呼んでるよ」
「お客さんがお呼びです」

## Slide 79: 近況報告
言語処理がメインになる
  言語処理に関する勉強
    TF-IDF
    Word2vec
    NPYLM
  クラスタリング手法に関する勉強
    ノンパラベイズ
    X-means
    SOINN-AM
  Python の勉強
    Python 輪読会を主催
    Word2vec の準備完了

## Slide 80: 今後の展望
連想記憶なしで word2vec のみで実験
データセットの作成，収集
連想クラスタリング手法の考察，サーベイ

## Slide 81: ここから補足

## Slide 82: 研究報告
「気が利くロボット」を作りたい
  動作の教示，指示を「人間にするように」行いたい
  曖昧さのある情報から学習，識別を行う
↓
卒業研究：動作前後の物体位置だけから
注目すべき物体を把握する
↓
限定的だったモデルを廃止し，より一般的な情報を
扱う方法を考察していた

## Slide 83: 研究報告
↓
モデルが抽象化して制約が減った分，問題を解くのに
多くの教示動作が必要になってしまった
↓
モデルの制約以外の方法で，解の範囲の絞り込みを
行いたい
↓
連立方程式は未知数の数だけ式（教示動作）が必要
↓
重要な未知数（特徴量）だけ残して計算すればいい

## Slide 84: 研究報告
↓
「重要な特徴量」ってどのように求める？
↓
事前知識などを用いて，特徴量に点数付け

## Slide 85: 物体の点数付け
そもそも推定時に考慮に値する物体かどうかを
「物体関係」クラスで点数付けする
点数付けの項目
  事前知識
    「ペンは筆箱と近い」,「ペンは消しゴムと近い」
  指示内容
    「ペンを筆箱にしまって」 → 筆箱は重要
  事後知識
    過去に「ペンを引き出しにしまう」動作を学習 → 引き出しは重要
線形和の重みを変えることで複数の候補を作成可能

## Slide 86: クラス図
推定
物体情報
物体選択
物体関係
ログデータ
選択
ログデータ
X
物体名
指示内容
データ
物体名
物体情報
インスタンス
物体情報，
指示内容
点数付けされた
物体インスタンス
物体選択，
ログ再構成
データ
汎化誤差
学習結果
物体配列
物体と特徴量の対応
ログを再構成する
重みを変えて推定を繰り返す
物体名（名詞）
物体情報
（形容詞など）
物体名から
インスタンスを生成
（ファクトリーメソッド）
database
事前情報
事後情報
指示を解析する
各知識で物体に点数付けする
学習行列 X
連立方程式と平均を用いて
データから X を求める
今まで作ってきた部分
これから作る部分

## Slide 87: テーマとしての問題点
「特徴量が多すぎるとうまくいかない」場合に対処する
↓
そんな状況は起こり得る？
  「特徴量」とは「物体の座標や状態」
    ペンや筆箱は「ペンや筆箱」と特定できている
    各物体の座標や角度などの状態は特定できている
  前提条件が厳しすぎるのでは？
  少量なら連立方程式はほとんど時間を要さない
    特徴量選択なんて面倒くさいことしなくても
    全通り計算してしまえば済む話
    処理速度の向上という目標なら，記号的な工夫よりも
    認識精度を上げる方がはるかに効率的に思える

## Slide 88: テーマの問題点
「気が利くロボット」の最終目標とは？
  簡単な教示で動作を学習してくれる
  曖昧な指示で学習動作を再現してくれる
↓
「指示文を入力すると動作を返すメソッド」を学習
↓
指示文と動作の連想記憶

## Slide 89: 指示文と動作の連想記憶
動作A「コップをテーブルに置いて」
動作B「あのお客さんに灰皿渡して」
動作C「あのお客さんの注文を受けてきて」
指示D「グラスを机に運んどいて」
指示E「トイレ掃除して」
指示F「お客さん呼んでるよ」

## Slide 90: 指示文と動作の連想記憶
指示Dは 文の意味類似度から 動作Aを連想
指示Eは 未学習動作なので 新たに学習
指示Fは 文は大きく異なるが 動作Aを連想すべき
↓
指示Fを教示されたとき，
「あ，なんだ 動作A の事じゃん」と気づく
↓
指示G「お客さんがお呼びです」
→指示F に類似 →動作A を連想

## Slide 91: 指示文と動作の連想記憶
「指示文のクラスタリング」 と 「動作のクラスタリング」
二つのドメイン間の連想関係

## Slide 92: 近況報告
言語処理がメインになる
  言語処理に関する勉強
    TF-IDF
    Word2vec
    NPYLM
  クラスタリング手法に関する勉強
    ノンパラベイズ
    X-means
    SOINN-AM
  Python の勉強
    Python 輪読会を主催
    Word2vec の準備完了

## Slide 93: 今後の展望
連想記憶なしで word2vec のみで実験
データセットの作成，収集
連想クラスタリング手法の考察，サーベイ

## Slide 94: ここまで補足

## Slide 95: 2016/10/ 4
近況報告
  テーマについて

## Slide 96: テーマについて
動作の模倣学習
  「何を」模倣するのか
    卒業研究 ： 目標位置はどこか
    物体移動動作の最終位置
    今後 ： 動作軌道も含めて学習
    模倣すべき挙動を抽出

## Slide 97: 関連研究
時系列連続データ → 記号列（出力素）
記号列 → 単語

## Slide 98: 関連研究
連続データの教師なし形態素解析
  意味を持つ（動作の）単語単位を取得
  有意な動作の抽出に貢献できるかも
実際に実験をしたのが 創発研（谷口先生）の研究

## Slide 99: 近況
キネクトでデータを取得
  骨格データを取得，座標変換など
  物体位置の取得を実装中
無限状態HMMの理解，実装
  HMMの実装，試験中 → 無限状態へ拡張
NPYLM
  勉強中

## Slide 100: 2016/11/ 1
近況報告
  キネクト実装中

## Slide 101: キネクト実装中
骨格データを取得するための GUI は完成
深度センサが（なぜか）起動できない
  物体位置が取れない
とりあえず骨格情報のみで進めてみようと考えている
  原理的には物体位置も自然に導入できる（はず）

## Slide 102: テーマについて
動作の模倣学習
  「何を」模倣するのか
    卒業研究 ： 目標位置はどこか
    物体移動動作の最終位置
    今後 ： 動作軌道も含めて学習
    模倣すべき挙動を抽出
    ↓
    （重要な）途中位置はどこか
    ↓
    途中位置の時系列が分かれば，
    卒論手法の連続で解釈できる

## Slide 103: テーマについて
NPYLM は出力素を「意味のあるまとまり」にする
→まとまりの境界は「意味の境界」
境界部分の情報を取得することで，途中状態の
学習が可能かも

## Slide 104: アウトライン
HDP-HMM
NPYLM
途中
途中
CV
CV
・・・
初期状態
目標状態

## Slide 105: キネクトのデータ
可視化してみたら，（案の定）ガタガタ
  スムージングしたほうがよさそう
↓
SOINN-DP の考え方をスムージングに利用できない?

## Slide 106: アウトライン
HDP-HMM
NPYLM
途中
途中
CV
CV
・・・
初期状態
目標状態
SOINN-DP?

## Slide 107: 今後の展望
とりあえず骨格情報のみで進める
  深度センサの不具合が解消出来次第物体位置も導入
スムージング手法を試す
HDP-HMM を理解する

## Slide 108: 2016/11/24
近況報告
  データの平滑化（スムージング）について

## Slide 109: アウトライン
HDP-HMM
NPYLM
途中
途中
CV
CV
・・・
初期状態
目標状態
SOINN-DP?

## Slide 110: 時系列データの平滑化
時系列データは近傍の時間ステップ間で相関あり
（SOINN-DP の論文より）
↓
単純な平均でもうまく動くか？
  ある種の線形化
  区間の大きさの設定
  外れ値の影響
↓
移動平均（MA）
  SMA, TMA
  WMA
  EMA
  ARMA…

## Slide 111: 時系列データの平滑化
テスト
  手法毎の差異は大きくない
  区間が大きいほど滑らか (幾何的特徴はある程度維持)
  外れ値の影響はほとんど見られない

## Slide 112: 時系列データの平滑化
マイクロソフトもキネクトの平滑化について言及
  「精度」と「正確度」のトレードオフ
  フィルタは複数適用可能
  ↓
  今回のデータは
  「焦点」よりも「軌跡」
Skeletal Joint Smoothing White Paper
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/jj131429.aspx

## Slide 113: 今後の展望
平滑化
  EMA を使用，パラメータ α を考察 (簡単に)
HDP-HMM
  HMM
    学習機構の確認
    テスト実行
  HDP-HMM
    動作機構の確認
    実装
動作データの収集

## Slide 114: 2016/12/15
必要なアルゴリズムの勉強
  HMM
  DP
  DPM

## Slide 115: アウトライン
sHDP-HMM
NPYLM
途中
途中
CV
CV
・・・
初期状態
目標状態
MA(TMA?)

## Slide 116
sHDP-HMM
(stickly-階層ディリクレ過程隠れマルコフモデル)
HDP-HMM
(階層ディリクレ過程隠れマルコフモデル)
HMM
(隠れマルコフモデル)
HDP
(階層ディリクレ過程)
DPM
(ディリクレ過程混合モデル)
DP
(ディリクレ過程)

## Slide 117: 今後の展望
どこまでできるか
  sHDP-HMM の研究？
  後半部分に取り掛かる？